РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ОТ ИНЖЕКЦИОННО ЛЯТ ПОЛИПРОПИЛЕН ТИП PRO ИЛИ ПОДОБЕН

- Предназначение  съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластични ревизионни шахти с достъп за контрол при гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация;

- Суровина използвана за изработката на продукта – първична, сертифицирана от независима инстанция;

- Материал: полипропилен PP (полипропилен);

- Описание на продукта: конструирана от отделни инжекционно изляти съставни части с външна оребрена повърхност, свързани помежду си чрез заваряване или чрез уплътнител от еластомер;

- Номинална напречна коравина на удължителния пръстен – SN ≥ 2kN/m2;

- Цвят: различен от черен, еднакъв по отношение на нюанси и интензивност;

- Ъгли на свързване:

  - в базата - всеки ъгъл от 90 до 270 градуса (по посока на часовниковата стрелка) в зоната на базата;

б.     във височина - всеки ъгъл от 0 до 360 градуса (по посока на часовниковата стрелка) в   зоната над базата.

- Възможност за включване на по-високо ниво на входящите тръби спрямо изходящата тръба-тип каскадни шахти с пад от 0,50 до 6м и байпасна връзка;

- Максимален диаметър на включване: DN/ID 600;

- Възможност за различни диаметри на вход и изход;

- Възможност за телескопичен капак;

- Софтуер за хидравлично моделиране на кюнета и 3D принтиране. Всяка кюнета, независимо от вида, височината, диаметъра и ъгъла на включване е с оптимални хидравлични показатели;

- Дълбочина на полагане до 8м;

- Полагане при подпочвени води до 2м над дъно шахта;

- Вградени стълби (стъпала)  в удължаващите конструктивни елементи;

- Възможност за коригиране на проектната височина чрез намаляване удължаващите конструктивни елементи;

- Гарантирана водоплътност на шахтата и връзките и с канализационната система;

- Начин на свързване с канализационната мрежа: муфа и уплътнителен пръстен;

- Решения срещу „изплуване”, деформация и спукване при високи подпочвени води или други неблагоприятни условия;

- Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за статични изчисления на положена канализационна шахта съгласно ATV 127;

- Съвместимост: с профилирани тръби от PP-B и с гладкостенни тръби от PVC и PP;

- Съвместимост: възможност за окомплектоване като краен продукт: водомерни шахти, филтриращи кладенци, помпени станции и арматурни шахти;

- Представяне на тест протоколи от изпитвания съгласно стандарт БДС EN13598-2;

- Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13598-2 на елементите;

- Стандарт: БДС EN13598-2:2020;

- Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела – елементи от конструкцията на ревизионните шахти от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител);

- Производство: съгласно ISO 9001;

- Сертификат: от немският строителен институт или подобен издаден от друг строителен институт на държава членка на европейската общност.