МОДУЛНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ПОМПЕНИ СТАНЦИИ PROFOS-PRO ЗА ОТПАДЪЧНИ И ДРЕНАЖНИ ВОДИ.

Съставни елементи – черпателен резервоар и арматурна шахта

- Черпателен резервоар и арматурна шахта - Суровина, използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция

- Технология на производство: метод за инжекционно излети елементи

- Материал: полипропилен PP (полипропилен)

- Номинален диаметър DN: DN630, DN800 и DN1000

- Описание на продукта: конструирана от отделни инжекционно изляти съставни части с външна оребрена повърхност, свързани помежду си чрез заваряване или чрез уплътнител от еластомер.

- Номинална твърдост (коравина на пръстена) >/=SN2 съгласно EN13598-2:2009

- Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване на водно налягане 0.5 бара и на вакуум -0,3 бара

- Гарантирана водоплътност на шахтата и връзките и с канализационната система: да

- Дълбочина на полагане: до 6м

- Възможност за полагане при подпочвени води до 2м височина над дъно шахта: да

- Начин на свързване с канализационната мрежа: муфа и уплътнителен пръстен

- Решения срещу „изплуване”, деформация и спукване при високи подпочвени води или други неблагоприятни условия: да

- Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за статични изчисления на положена канализационна шахта: да

- Представяне на тест протоколи от изпитвания съгласно стандарт БДС EN13598-2:2009: да

- Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт БДС EN13598-2:2009 на елементите :да

- Стандарт: БДС EN13598-2:2009 за полагане на ревизионни и инспекционни шахти на дълбочина до 6м в зони с трафик и високи подпочвени води

- Производство: съгласно ISO 9001

- Система: пълна система – автокуплираща система – автокуплунг и водачи за монтиране на помпите монтирана предварително

- Автоматизация на управление на помпената група със съответната сигнализационна система.

- Арматурна шахта – оборудвана с клапи, спирателни кранове и тръбна разводка готови за свързване с черпателния резервоар и тласкателя след помпената станция

Стандарти

EN 476:2011 Общи изисквания за елементи‚ използвани в тръбопроводи за канализационни системи.

EN 13598-2:2009 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U),

полипропилен (PP), и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни отвори в зони с трафик и дълбоки подземни инсталации.

EN 13476-3+A1:2009 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид полипропилен (PP) Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за система тип В.

DVS 2207-4 Заваряване на термопласти - Екструзионно заваряване на тръби, тръбни части и панели - Процеси и изисквания.

EN 14396:2004 Неподвижни стълби за шахти.

EN 12201-2:2011+A1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби.

EN 12201-3:2011+A1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части.

EN 12056-4:2004  Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 4: Канализационни

Модулни канализационни помпени станции PROFOS служат за пренос на отпадъчни и дренажни води, за отводняване на ниско разположени спрямо уличната канализационна мрежа домове, сгради, комплекси, малки промишлени предприятия, намаляване задълбаването на канализационната мрежа, изпомпване на отпадъчни и атмосферни води от ниско разположени райони, преодоляване на възвишения, водни течения, пътища, ж. п. линии и др, изпомпване на водите от дъждозадържателните резервоари, изпомпване на отпадъчните води към пречиствателните станции, водоприемниците.