МОДУЛНИ БЛОКЧЕТА ЗА ИНФИЛТРАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДЪЖДОВНИ ВОДИ –ТИП STORMBOX II

STORMBOX II е иновативен нов продукт, който намира своето основно приложение в решенията за инфилтриране и съхранение на дъждовната вода.

- Приложение: за безнапорно задържане и съхранение на атмосферни води. Дъждовната вода да може да бъде използвана за дрениране към почвата, контролирано изпускане към канализационните мрежи или приемници (открити канали или реки), за повторна употреба, напояване и др.

- Системата да е подходяща за :

- Инфилтрация — водата  да се събира в блокчетата по време на дъжд и да се оставя да се оттича чрез накисване/попиване  в земята в продължение на определен  период от време след като спре дъждът.

- Задържане/съхранение — водата  да се събира в блокчетата по време на дъжд и да има способността да се отведе от системата  чрез контролиран отток към подходящ приемник.  Трябва да намаляват пиковите оттоци към съответните приемници и да свеждат до минимум риска от наводнения.

- Комбинирани системи — водата  да се събира в блокчетата по време на дъжд и да има способността да се отведе от системата чрез инфилтрация към почвата и чрез контролиран отток към подходящ приемник.

- Описание на продукта: Системата е предназначена за управление на дъждовната вода чрез задържането и  последващо използване или за равномерно  гравитачно отвеждане към почвата. Oбвитa в геотектил или геомембрана в зависимост от приложението им. Състои се от основни дренажни  блокчета които могат да бъдат свързани (вертикално или хоризонтално), странични стени за свързване и промиване, дънна плоча, свързване тип „кука - панта“ (без клипсове)

- Производство: Продукта да е произведен чрез инжекционен метод.

- Материал:   първичен материал PP-B с MFI <6

- Цвят: Зелен-трафик RAL 6024

- Процент за съхранение: мин 95,5%

- Нетен капацитет за съхранение: 412,6 l

- Размери на дренажното блокче: ширина - 600 mm, дължина - 1200 mm и височина - 600 mm.

- Обща отворена площ :  ≥ 50%  от разгънатата площ на блокчето.

- Структура на дренажното блокче: кубоид с пет страни (без дъно), със вертикално и странично усилване.

- Начин на свързване на дренажните блокчета помежду им: Патентован метод на свързване на блоковете без клипсове – чрез връзка тип “рибена кост”. Дънната плоча се използва само в долния слой без използването на клипсове (монтаж „с натискане“).

- Възможност за подреждане чрез застъпване-тип „тухлена зидария“ : Да

- Срязване: Блокчето и дънната плоча да са проектирани по такъв начин, че те да могат да бъдат срязвани по щирина на две половини.

- Диаметри на входовете към дренажното блокче за пълнене и ревизия: От странични стени за свързване 160, 200, 250, 315 и 400 mm. за гладкостенни или оребрени тръби от ПЕ, ПП или PVC материал!

- Адаптори за горно влизане към системата подходящи за кан. тръби с диаметри: От горната страна OD 630, ID 425, OD 400, OD 200, за гладкостенни или оребрени тръби от ПЕ, ПП или PVC материал!

- Кратковременно вертикално натоварване върху системата:  ≥ 600 kN/m2 (EN 17150:2019)

- Кратковременно хоризонтално натоварване върху системата:  ≥ 100 kN/m2 (EN 17150:2019)

- Дългосрочно вертикално натоварване върху системата (за период от 50 години):  234.6 kN/m2 (EN 17151:2019)

- Дългосрочно  хоризонтално/странично  натоварване върху системата (за период от 50 години):    28.8 kN/m2 EN 17151:2019)

- Дълготрайност на системата:  При спазване на съответните изисквания и използване на подходящи фактори за сигурност, да имат експлоатационен  живот  50 години, при максимално натоварване върху системата .

- Маркировка, съгласно изискванията: лого на производителя, име на продукта, символ на материала от които е произведен продукта, дата на производство, нетен капацитет/обем на дренажното блокче.

- Окомплектована система: Дренажно блокче, дънна плоча, странични стени – за свързване и промиване, адаптори, геотекстил или геомембрана.

- Дълбочина на полагане в  зони със среден или тежък трафик:  мин. дълбочина-0.8м, максимална-4.15м

- Дълбочина на полагане в зелени площи: мин. дълбочина-0.4м, максимална-4.15м

- Съвместимост с дренажни и канализационни системи ( ревизионни и инспекционни шахти, пречиствателни станции, различни видове кан. тръби-гладкостенни или оребрени и др. ): Да

- Инспектиране и почистване: Инспекция чрез видеонаблюдение и хидродинамично почистване с налягане до 180 бара.

- Устойчивост на химчни вещества: Компоненти на системата са подходящи за използване в контакт с химичните вещества, които могат да бъдат открити в дъждовна вода.

- Софтуер: Софтуер, който гарантира съответствие със стандартите касаещи продукта, начина на им прилагане и методи за изчисления, относно хидравлично и статично оразмеряване на дренажни кутии (системи за инфилтрация или съхранение на атмосферните води).

- Стандарти:  БДС EN 17151; БДС EN 17150; БДС EN 17152-1; AT-15-7731 / 2008 ITB, AT/2008-03-2402 INDiM, BRL 52250

- Сертификати и одобрения: KOMO KIWA N.V.K54088/01, IBAK KOKS RIDDERKERK, IBAK retell IPEK, 403388-4 OFI Technologie & Inovation GmbH

- Повторна употреба и рециклиране: Продукта да  е направен от полипропилен, който може да бъде рециклиран.

- Производство: Съгласно ISO 9001