МОДУЛНИ БЛОКЧЕТА ЗА ИНФИЛТРАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДЪЖДОВНИ ВОДИ –ТИП STORMBOX I

- Приложение: за безнапорно задържане и съхранение на атмосферни води. Дъждовната вода да може да бъде използвана за дрениране към почвата, контролирано изпускане към канализационните мрежи или приемници (открити канали или реки), за повторна употреба, напояване и др.

- Системата да е подходяща за :

- Инфилтрация — водата  да се събира в блокчетата по време на дъжд и да се оставя да се оттича чрез накисване/попиване  в земята в продължение на определен  период от време след като спре дъждът.

- Задържане/съхранение — водата  да се събира в блокчетата по време на дъжд и да има способността да се отведе от системата  чрез контролиран отток към подходящ приемник.  Трябва да намаляват пиковите оттоци към съответните приемници и да свеждат до минимум риска от наводнения.

- Комбинирани системи — водата  да се събира в блокчетата по време на дъжд и да има способността да се отведе от системата чрез инфилтрация към почвата и чрез контролиран отток към подходящ приемник.

- Описание на продукта: модулни дренажни  блокчета с  частично отворени страни , които да бъдат свързани (вертикално или хоризонтално) и подсигурени с клипсове , подсилени чрез колони, който да се  обвиват в геотектил или геомембрана в зависимост от приложението им. Да се използват за инфилтрация и съхранение на дъждовни води.

- Производство: Продукта да е произведен чрез инжекционен метод.

- Материал:   първичен материал PP-B с MFI <6

- Цвят: различен от черен

- Процент за съхранение: мин 95,5%

- Нетен капацитет за съхранение: 206 л

- Размери на дренажното блокче: ширина-60 см, дължина-120 см и височина-30 см

- Обща отворена площ :  ≥ 50%  от разгънатата площ на блокчето.

- Структура на дренажното блокче: кубоид с пет страни (без дъно), със вертикално и странично усилване.

- Начин на свързване на дренажните блокчета помежду им: чрез клипсове и дънни плочи.

- Възможност за подреждане чрез застъпване-тип „тухлена зидария“ : Да

- Срязване: Блокчето и дънната плоча да са проектирани по такъв начин, че те да могат да бъдат срязвани по щирина на две половини.

- Диаметри на входовете към дренажното блокче за пълнене и ревизия: DN/OD  -110, 125, 160, 200

- Адаптори за странично влизане към системата подходящи за кан. тръби с диаметри: DN/OD250, 315, 400 и 500

- Кратковременно вертикално натоварване върху системата:  505 kN/m2

- Кратковременно хоризонтално/странично  натоварване върху системата: 99 kN/m2

- Дългосрочно вертикално натоварване върху системата (за период от 50 години):  119 kN/m2

- Дългосрочно  хоризонтално/странично  натоварване върху системата (за период от 50 години):    28 kN/m2

- Дълготрайност на системата:  При спазване на съответните изисквания и използване на подходящи фактори за сигурност, да имат експлоатационен  живот  50 години, при максимално натоварване върху системата .

- Маркировка, съгласно изискванията: лого на производителя, име на продукта, символ на материала от които е произведен продукта, дата на производство, нетен капацитет/обем на дренажното блокче.

- Окомплектована система: Дренажно блокче, дънна плоча, клипсове, геотекстил или геомембрана.

- Дълбочина на полагане в  зони със среден или тежък трафик:  мин. дълбочина-0.8м, максимална-4.15м Дълбочина на полагане в зелени площи: мин. дълбочина-0.4м, максимална-4.15м

- Съвместимост с дренажни и канализационни системи ( ревизионни и инспекционни шахти, пречиствателни станции, различни видове кан. тръби-гладкостенни или оребрени и др. ): Да

- Инспектиране и почистване: Инспекция чрез видеонаблюдение и хидродинамично почистване с налягане до 180 бара.

- Устойчивост на химчни вещества: Компоненти на системата са подходящи за използване в контакт с химичните вещества, които могат да бъдат открити в дъждовна вода.

- Софтуер: Софтуер, който гарантира съответствие със стандартите касаещи продукта, начина на им прилагане и методи за изчисления, относно хидравлично и статично оразмеряване на дренажни кутии (системи за инфилтрация или съхранение на атмосферните води).

- Стандарти:  AT-15-7731 / 2008 ITB, AT/2008-03-2402 INDiM, BRL 52250

- Сертификати и одобрения: KOMO KIWA N.V.K54088/01, IBAK KOKS RIDDERKERK, IBAK retell IPEK, 403388-4 OFI Technologie & Inovation GmbH

- Повторна употреба и рециклиране: Продукта да  е направен от полипропилен, който може да бъде рециклиран.

- Производство: Съгласно ISO 9001